УТВЕРЖДЕНО Распоряжение администрации Михайловского муниципального образования от_____________ № _________

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Телевышка» ТП-3149 «Церковь». Ответвление до ГЗУ Исмагилова М.С.»

(Электроснабжение  дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул.Рабочая, 1)

2015

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.Введение

Линия электропередач ВЛ-0,4кВ «Телевышка» ТП-3149 «Церковь», предназначена для обеспечения коммунально-бытовых потребностей в электроэнергии жилого дома находящегося по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул.Рабочая, 1.

Функции заказчика по реализации проекта выполняет ОАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала, филиал «Свердловэнерго».

Проект на строительство объекта «Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Телевышка» ТП-3149 «Церковь». Ответвление до ГЗУ Исмагилова М.С.» (Электроснабжение  дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул.Рабочая, 1), выполняется на основании Задания на проектирование утвержденного директором производственного отделения «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» Л.И.Антонова.

2. Характеристика полосы отвода

Трасса объекта «Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Телевышка» ТП-3149 «Церковь». Ответвление до ГЗУ Исмагилова М.С.» (Электроснабжение  дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул.Рабочая, 1), протяженностью 0,05 км проходит по территории Михайловского муниципального образования  Свердловской области.

На всей протяженности линейной части, а также на проектируемых площадках для размещения линейного объекта проведены инженерные изыскания в соответствии с действующим законодательством.

Прокладка объекта на всем протяжении предусмотрена надземной, на опорах с конструктивным исполнением ВЛ-0,4кВ «Телевышка» с креплением кронштейнов под арматуру СИП с помощью металлической ленты.

В соответствии с проектом строительства объекта «Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Телевышка» ТП-3149 «Церковь». Ответвление до ГЗУ Исмагилова М.С.» (Электроснабжение  дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул.Рабочая, 1), полоса отвода земель под линией электропередач на землях населенных пунктов принята шириной 4 м.

Согласно сведениям из государственного кадастра недвижимости (ГКН), объект полностью располагается на землях населенных пунктов в кадастровом квартале 66:16:2601021.

3. Месторождения полезных ископаемых

На территории размещения линейного объекта полезные ископаемые отсутствуют.

4. Особо охраняемые природные территории

Проектируемая трасса линии электропередач не пересекает особо охраняемых природных территорий.

5. Историко-культурное наследие.

На территории размещения линейного объекта отсутствуют объекты археологического наследия.

6. Сведения о землепользователях, интересы которых могут быть нарушены

Проектируемая трасса линии электропередач расположена полностью на землях населенных пунктов и не затрагивает интересы землепользователей.

Чертеж проекта межевания территории

Масштаб 1:2000 Условные обозначения: -Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых работ, отражающиеся в масштабе -Граница кадастрового квартала -Граница земельных участков включенных в ГКН (декларативно) :4301001 -Надпись номера кадастрового квартала :123 -Надписи кадастрового номера земельного участка :ЗУ1, ЗУ2,…, ЗУп - Надписи вновь образованного земельного участка

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ

к чертежу проекта межевания

| Условный номер земельного участка :ЗУ1 |
| --- |
| Площадь земельного участка 177 м2 |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 347 540,08 | 1 443 215,31 |
| 2 | 347 535,66 | 1 443 224,43 |
| 3 | 347 532,06 | 1 443 222,69 |
| 4 | 347 534,74 | 1 443 217,15 |
| 5 | 347 504,20 | 1 443 202,19 |
| 6 | 347 505,96 | 1 443 198,59 |
| 1 | 347 540,08 | 1 443 215,31 |