Заказчик: Администрация Нижнесергинского муниципального района

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ПОЛЕВОЙ» В С. ТЮЛЬГАШ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Муниципальный контракт № 52-17 от 25.07.17

Екатеринбург 2017

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ПОЛЕВОЙ» В С. ТЮЛЬГАШ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Том 1. Основная часть проекта планировки территории

№ 52-17 от 25.07.17

Директор										И.И. Банников

Вед. градостроитель проекта							Н.В. Вараксина

Екатеринбург 2017

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Градостроитель проекта | Н. В. Вараксина |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер | Ю. В. Логинова |  |
| Инженерная инфраструктура | Инженер | К.В. Юдина |  |
| Инженерная подготовка | Инженер | М.Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист | А.В. Зуева |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы основной части проекта планировки территории |
| 1.1. | Проект планировки территории жилого района «Полевой» в с. Тюльгаш, расположенного на территории Михайловского муниципального образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района. Основная часть. Том 1. | – | 21 | несекретно |
| 1.2. | Основной чертеж проекта планировки территории, I очередь. | 1:2000 | 1 | несекретно |
|  | Основной чертеж проекта планировки территории, II очередь. | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 2.1 | Проект планировки территории жилого района «Полевой» в с. Тюльгаш, расположенного на территории Михайловского муниципального образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района. Материалы по обоснованию. Том 2. | – | 71 | несекретно |
| 2.2. | Схема расположения элемента планировочной структуры, I очередь. | без масштаба | 1 | несекретно |
| 2.3 | Схема расположения элемента планировочной структуры, II очередь. | без масштаба | 1 | несекретно |
| 2.4 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), I очередь. | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), II очередь. | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, I очередь. | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, II очередь. | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.8. | Схема организации улично-дорожной сети, I очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.9 | Схема организации улично-дорожной сети, II очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.10 | Схема инженерного обеспечения территории Водоснабжение и водоотведение, I очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.11 | Схема инженерного обеспечения территории Водоснабжение и водоотведение, II очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.12 | Схема инженерного обеспечения территории. Энергоснабжение, I очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.13 | Схема инженерного обеспечения территории. Энергоснабжение, II очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.14 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, I очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.15 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, II очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.16. | Разбивочный чертеж красных линий, I очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.17 | Разбивочный чертеж красных линий, II очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 3. | Материалы основной части проекта межевания территории |
| 3.1. | Проект межевания территории жилого района «Полевой» в с. Тюльгаш, расположенного на территории Михайловского муниципального образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района. Основная часть проекта межевания территории (Том 3) | – | 34 | несекретно |
| 3.2. | Чертеж межевания территории. Проектное предложение, I очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 3.3. | Чертеж межевания территории. Проектное предложение, II очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |
| 4.1 | Чертеж межевания территории. Современное использование территории, I очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 4.2 | Чертеж межевания территории. Современное использование территории, II очередь | 1:2000 | 1 | несекретно |

Содержание

Введение	7

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	9

1.2. Размещение объектов местного значения	10

Жилая зона	10

Общественно-деловая зона	11

Рекреационная зона	11

Зона инженерной и транспортной инфраструктур	11

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	11

1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	15

1.5. Инженерная подготовка и благоустройство территории	16

2.5.1. Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод	16

2.5.2. Инженерное благоустройство территории	17

1.6. Установление красных линий	18

1.7. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории жилого района	19

1.8. Основные технико-экономические показатели	20

## Введение

Проект планировки жилого района «Полевой» в с. Тюльгаш, расположенного на территории Михайловского муниципального образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района, разработан коллективом ООО «Инженерный центр «Лидер-С».

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются: выделение элементов планировочной структуры; установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; установление характеристик и параметров объектов капитального строительства; установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; проектирование сетей инженерной инфраструктуры для проектируемых объектов капитального строительства; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

- Материалы генерального плана Михайловского муниципального образования;

- Материалы генерального плана Михайловского муниципального образования применительно к территории с. Тюльгаш;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Михайловского муниципального образования;

- Правила землепользования и застройки Михайловского муниципального образования, в т. ч. градостроительные регламенты и карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш;

- Цифровой планово-картографический материал М 1:2000 проектируемой территории с. Тюльгаш, выполненный ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия», 2008г. в местной системе координат, ОАО «Уралаэрогеодезия», 2012 г. в МСК 66;

- Кадастровый план территории в формате Mid/Mif ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);

- СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993);

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85. «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98).

## Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

Согласно материалам проекта планировки, территория проектирования занимает площадь 42 га. Территория в северной части населенного пункта – I очередь застройки, занимает 21,3 га. Территория в западной части населенного пункта – II очередь застройки, занимает 20,7 га.

Проектный баланс территорий выполнен в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.

Проектное население – 391 человек.

Таблица 1

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь I очередь, га | % ко всей территории | Площадь II очередь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Общая площадь земель в границах проектирования | 21,3 | 100 | 20,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. Жилая зона | 11,36 | 53,3 | 11,56 | 55,8 |
| из них: |  |  |  |
| - территория индивидуальной жилой застройки с участками | 8,9 | 41,8 | 9,8 | 47,3 |
| - участки для ведения огородничества (территория жилых кварталов, на которых невозможно выделение участков, соответствующих предельным параметрам) | 0,56 | 2,6 | 1,76 | 8,5 |
| - территория малоэтажной жилой застройки | 0,76 | 3,57 | - | - |
| - территория объектов детских дошкольных учреждений | 1,14 | 5,3 | - | - |
| 2. Зона общественных объектов | 0,18 | 0,84 | - | - |
| из них: |  |  |  |
| - территория общественных объектов | 0,18 | 0,84 | - | - |
| 3. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,3 | 1,4 | - | - |
| из них: |  |  |  |
| - территория объектов транспортной инфраструктуры | 0,3 | 1,4 |  |  |
| 5. Рекреационные зоны | 0,63 | 2,99 | 5,44 | 26,3 |
| из них: |  |  |  |
| - озеленение общего пользования | 0,65 | 3,05 | 5,44 | 26,3 |
| 6. Зона специального назначения | 2,23 | 10,47 |  |  |
| из них: |  |  |  |
| - санитарно-защитное озеленение | 2,23 | 10,47 |  |  |
| 7. Прочие зоны | 6,6 | 31 | 3,7 | 17,9 |
| - территория общего пользования в т.ч. проезды и улицы | 6,6 | 31 | 3,7 | 17,9 |

#### 1.2. Размещение объектов местного значения

##### Жилая зона

В настоящее время на территории проектирования расположено 2 многоквартирных двухэтажных секционных жилых дома на 36 квартир и 8 индивидуальных жилых домов, в которых проживают 110 человек.

Проектом предлагается на свободной территории разместить индивидуальную жилую застройку.

Жилой район «Полевой» первая очередь строительства

На первую очередь строительства настоящим проектом предлагается размещение 49 индивидуальных жилых домов.

Население проектируемого участка определено в количестве 228 человек, в том числе 90 человек – существующее население, 138 человек – перспективное население.

Жилищный фонд проектируемого участка на первую очередь строительства составит 6597,4 кв.м, в том числе 1697,4 кв.м. – существующий жилой фонд, 4900,0 кв.м. – новое строительство.

Плотность населения на территории участка проектирования – 20 чел/га.

Расчетная обеспеченность жилым фондом на проектируемом участке первой очереди строительства составит 28,9 кв.м/чел.

Жилой район «Полевой» вторая очередь строительства

На вторую очередь строительства настоящим проектом предлагается размещение 51 индивидуального жилого дома.

Население проектируемого участка определено в количестве 163 человека, в том числе 20 человек – существующее население, 143 человека – перспективное население на вторую очередь строительства.

Жилищный фонд проектируемого участка составит 5377,0 кв.м, в том числе 277,0 кв.м. – существующий жилой фонд, 5100,0 кв.м. – новое строительство на вторую очередь.

Плотность населения на территории второй очереди строительства - 14 чел/га.

Расчетная обеспеченность жилым фондом на проектируемом участке второй очереди строительства составит 33,0 кв.м/чел

Общая информация по существующим и проектируемым жилым домам сведена в таблице 2.

Таблица 2

Общие показатели существующей и проектируемой жилой застройки

| Показатели | Существующее | 1 очередь | 2 очередь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадь территории проектирования, га | 42,0 |
| Количество домов, ед, в том числе: | 10 | 49 | 51 | 110 |
| - количество индивидуальных жилых домов, ед | 8 | 49 | 51 | 108 |
| - количество блокированных домов/квартир, ед | - | - | - | - |
| - количество секционных домов/квартир, ед | 2/36 | - | - | 2/36 |
| Проживающих, чел, в том числе: | 110 | 138 | 143 | 391 |
| - в индивидуальной жилой застройке, чел | 20 | 138 | 143 | 301 |
| - в блокированной жилой застройке, чел | - | - | - | - |
| - в секционной жилой застройке, чел | 90 | - | - | 90 |
| Жилой фонд, кв.м | 1974,4 | 4900,0 | 5100,0 | 11974,4 |
| - индивидуальная жилая застройка, кв.м | 277,0 | 4900,0 | 5100,0 | 10277,0 |
| - блокированная жилая застройка, кв.м | - | - | - | - |
| - секционная жилая застройка, кв.м | 1697,4 | - | - | 1697,4 |

##### Общественно-деловая зона

Среди объектов социального и коммунально-бытового обслуживания на территории проектирования расположено дошкольное образовательное учреждение - МКОУ «Детский сад с. Тюльгаш» проектной мощностью 140 мест (ул. Черемушки, 8а).

Облуживание иными объектами эпизодического и периодического обслуживания происходит за границами участка проектирования – непосредственно в с. Тюльгаш, либо в п. Красноармеец, г. Михайловск и г. Нижние Серги.

Настоящим проектом в соответствии с Генеральным планом Михайловского муниципального образования применительно к с. Тюльгаш предлагается размещение общеобразовательного учреждения на 120 учащихся на Улице 1 (первая очередь строительства).

Проектом также предусмотрено размещение универсального здания на пересечении Улицы 1 – Улицы 5, в состав которого входят объект торговли торговой площадью 110 кв.м. и предприятие общественного питания на 15 мест (первая очередь строительства).

Обслуживание иными объектами социального и коммунально-бытового обслуживания будет происходить за границей участка проектирования – в с. Тюльгаш, п. Красноармеец, г. Михайловске и г. Нижние Серги.

##### Рекреационная зона

Рекреационная зона на проектируемой территории представлена озеленением общего пользования.

##### Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона транспортной инфраструктуры представлена проектируемыми улицами и дорогами, а также территорией существующей автозаправочной станции, находящейся на пересечении ул. Трактовая и ул. Улица 3.

#### 1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также в данном проекте учтены мероприятия, предложенные проектом Генерального плана Михайловского муниципального образования, применительно к территории населенного пункта с.Тюльгаш.

Водоснабжение

Согласно проектным решениям Генерального плана для обеспечения существующего и проектного населения с.Тюльгаш централизованной системой водоснабжения предусматривается освоение нового источника, строительство водоочистной станции, а также резервуаров для хранения запасов воды.

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом, после реализации проектных решений Генерального плана Михайловского муниципального образования, применительно к территории населенного пункта с.Тюльгаш.

Трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением проектируемых водопроводов к существующим.

Для надежности предлагается «закольцовка» системы водоснабжения. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Расчетные объемы водопотребления

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление среднесуточное для застройки принято – 190 л/сут. на 1 жителя. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление среднесуточное для ДДУ принято – 75л/сут. на 1 ребенка. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление среднесуточное для школы принято – 12л/сут. на 1 учащегося. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами принято в размере 10%. Удельное среднесуточное потребление воды на полив принято 50 л/сут.

Объем водопотребления существующего и проектного населения первой очереди застройки жилого района «Полевой» составит 70,9м3/сут, второй очереди – 42,25м3/сут.

Пожаротушение

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение

В настоящее время на территории села централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков отсутствует. Согласно проектным решениям Генерального плана предусмотрено строительство очистных сооружений в юго-восточной части села.

Настоящим проектом предусматривается развитее централизованной системы водоотведения, после реализации проектных решений Генерального плана (строительство очистных сооружений).

Отведение хозяйственно-бытовых стоков решается с помощью системы напорных и самотечных коллекторов, проложенных в соответствии со «Схемой вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Уточнение диаметров канализационных коллекторов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Расчетные объемы хозяйственно-бытовых стоков от существующего и проектного населения

Среднесуточные объемы канализации бытовых сточных вод принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилой застройки без учета расходы воды на поливку территории.

Объем хозяйственно-бытовых стоков от существующего и проектного населения первой очереди застройки жилого района «Полевой» составит 59,5м3/сут, второй очереди – 34,1м3/сут.

Теплоснабжение

Теплоснабжение существующих объектов социального назначения (ДДУ, школы), а также двух секционных малоэтажных домов по ул.Черемушки предусматривается по сложившейся системе -  от котельной, расположенной за границами проектирования, по ул. Трактовая.

Согласно проектным предложениям Генерального плана по развитию системы теплоснабжения, предусматривается реконструкция котельной с увеличением производительности и переводом ее на природный газ.

Настоящим проектом предусматривается создание системы отопления и горячего водоснабжения жилой застройки на базе природного газа (газовые котлы, водонагреватели).

Расходы тепла на отопление, ГВС определены расчетным путем по укрупненным показателям, согласно принятым НГПСО 1-2009.66, исходя из климатических характеристик и данных по жилому фонду и численности населения.

Объем теплопотребления существующего и проектного населения первой очереди застройки жилого района «Полевой» составит 1,4МВт, второй очереди – 0,9МВт.

Газоснабжение

Согласно проектным предложениям Генерального плана по развитию системы газоснабжения в селе Тюльгаш, предусматривается строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа от существующего в пос.Красноармеец газопровода высокого давления 0,6 МПа. Проектный газопровод будет проходить по территории первой очереди застройки жилого района «Полевой» и далее до поселка Рябиновка.

В границах проектирования, по ул. Трактовая, предусмотрено разместить ГРПШ и запитать его газопроводом 0,6МПа. От ГРПШ газ по газопроводу среднего давления 0,3МПа будет подаваться на проектируемый ШРП (ул.Чиркова), и по газопроводам низкого давления подаваться в жилую застройку. От ШРП газ по газопроводам низкого давления будет подаваться в существующую и проектную застройку второй очереди застройки жилого района «Полевой».

Расчетные расходы газа

Использование газа предусматривается на:

-приготовление пищи;

-отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (индивидуальные источники теплоснабжения – газовые котлы).

Проектом предлагается оборудование застройки газовыми плитами, водонагревателями, а также отопительными установками, работающими на газу.

Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения определены, исходя из численности населения и укрупненного показателя потребления газа, согласно НГПСО 1-2009.66 (гл.47).

Расчетные показатели часового расхода газа на коммунально-бытовые нужды приняты на основании годового расхода газа и числа использования газа на коммунально-бытовые нужды.

Расчетные показатели часового расхода газа на отопление, вентиляцию жилых домов приняты исходя из потребности газа для выработки 1Гкал/час.

Годовое число часов использования газа на отопление принято 2661.

Годовое число часов использования газа на коммунально-бытовые нужды принято 2250.

Объем газопотребления существующего и проектного населения первой очереди застройки жилого района «Полевой» составит 211 335,18 м³/год (177,25 м³/час), второй очереди – 322 506,06 м³/год (124,52 м³/час).

Электроснабжение

Электроснабжение существующей застройки жилого района «Полевой» предусматривается от сложившейся системы электроснабжения (ТП10/0,4кВ).

Электроснабжение проектной застройки первой очереди предусматривается от проектного ТП10/0,4кВ.

Электроснабжение проектной застройки второй очереди предусматривается от существующей сети ВЛ 0,4кВ.

Удельные расчетные электрические нагрузки приняты для жилых домов с плитами на природном газе – 21,0 Вт/м2, с учетом зданий и помещений общественного назначения на шинах 0,4кВ трансформаторной подстанции.

Объем электропотребления существующего и проектного населения первой очереди застройки жилого района «Полевой» составит 138,54кВт, второй очереди – 112,91кВт.

Связь

Согласно проектным предложениям Генерального плана, предусматривается строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от существующей волоконно-оптической линии связи в пос.Красноармеец. Проектная ВОЛС будет проходить по территории первой очереди застройки жилого района «Полевой» и далее до поселка Рябиновка.

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 2,8, общее количество номеров для проектируемой территории 1 очереди составит 81, 2 очереди - 58.

#### 1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены предложения генерального плана Михайловского муниципального образования применительно к селу Тюльгаш.

Проектируемая улично-дорожная сеть в перспективной застройке на I и II очередь имеет преимущественно прямоугольную форму.

Для обеспечения новых связей в перспективной застройке на I и II очередь в проекте предложено строительство нескольких местных улиц. Ширина красных линий составляет 20-25 метров. Также проектом предлагается ремонт и замена покрытия проезжих частей существующих улиц и приведение их основных параметров в соответствие нормативным значениям.

Для застройки I очереди протяженность основной сети в пределах границ проектируемого участка составляет 1,23 км. Плотность основной сети – 5,86 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).  Общая протяженность улично-дорожной сети 2,88 км. Плотность улично-дорожной сети 13,71 км/км².

Для застройки II очереди протяженность основной сети в пределах границ проектируемого участка составляет 0,74 км. Плотность основной сети – 3,52 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).  Общая протяженность улично-дорожной сети 1,51 км. Плотность улично-дорожной сети 7,19 км/км².

Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2016.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого участка, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Согласно генеральному плану Михайловского муниципального образования применительно к селу Тюльгаш маршрутов общественного транспорта не предлагается.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на рассматриваемой территории в I очереди застройки размещен нерегулируемый пешеходный переход по Улице 1 вблизи проектируемой школы и существующего детского дошкольного учреждения.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках. Вблизи объектов социально-культурного назначения планируется организация мест для временного хранения автотранспортных средств.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемого участка приведены в таблице 3.

Таблица 3

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь застройки | II очередь застройки | I очередь застройки | II очередь застройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность улично-дорожной сети всего, км | 1,23 | 0,90 | 2,88 | 1,51 |
| 2. | в том числе: - основные улицы сельского поселения, км; | 1,23 | 0,74 | 1,23 | 0,74 |
|  | - местные улицы, км | - | 0,16 | 1,65 | 0,77 |
| 3. | Плотность основной сети, км/км2 | 5,86 | 3,52 | 5,86 | 3,52 |
| 4. | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 5,86 | 4,29 | 13,71 | 7,19 |

#### 1.5. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно посредствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

#### 2.5.1. Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Рассматриваемая территория поделена на два проектируемых участка, расположенных на севере и западе населенного пункта. Рельеф рассматриваемых участков территорий – всхолмленный.

В северной части проекта (I очередь) основное направление уклона с северо-запада на юго-восток. Отметки поверхности рассматриваемой территории колеблются в интервале от 297,90 до 315,20. Наиболее возвышенный участок располагается в северо-западной части района проектирования, пониженный участок – в юго-восточной части рассматриваемой территории. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. Средний уклон по площадке составляет 25 ‰.

Максимальная отметка по осям проезжих частей – 317,40 м, минимальная – 297,10 м). В соответствии с требованиями СП 42 13330 2011 (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство) проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4‰ до 60 ‰. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, равна 0,00, однако имеется один участок выемки (повышение существующего рельефа) к югу от территории с целью обеспечения минимального уклона и организации поверхностного водоотвода. Выемка составляет -0,16 метра.

В западной части (II очередь) проекта основное направление уклона с севера на юг. Отметки поверхности рассматриваемой территории колеблются в интервале от 285,80 до 300,20. Наиболее возвышенный участок располагается в северной части района проектирования, пониженный участок – в юго-восточной части рассматриваемой территории. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. Средний уклон по площадке составляет 16 ‰.

Максимальная отметка по осям проезжих частей – 296,40 м, минимальная – 286,61 м). В соответствии с требованиями СП 42 13330 2011 (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство) проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4‰ до 66 ‰. Максимальная разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, равна -1,45. Помимо этого, имеется несколько участков выемки (понижение существующего рельефа) и насыпи (повышение существующего рельефа) с целью обеспечения минимального уклона и организации поверхностного водоотвода.

Генеральным планом с. Тюльгаш Михайловского муниципального образования предусмотрен поверхностный водоотвод с территории проектирования по средствам сбора поверхностных стоков по открытым лоткам проезжих частей улиц и проездов с последующим отводом по сети ливневой канализации на проектируемые закрытые очистные сооружения дождевой канализации, расположенные юго-восточнее проектируемой территории.

С учетом рельефа местности каждый проектируемый район представляет собой один бассейн стока.

- Бассейн стока площадью 21,3 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в юго-восточном направлении по лоткам проезжих частей улиц, далее впадают в единую сеть открытой ливневой канализации.

- Бассейн стока площадью 20,7 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в южном направлении по лоткам проезжих частей улиц, далее впадают в единую сеть открытой ливневой канализации.

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Результаты расчетов, исходя из условия 100 % отвода поверхностных вод с территории водонепроницаемых поверхностей: среднесуточный объем поверхностных стоков – 180,08 м3/сут., годовой объем ливневых стоков, включая осадки в теплый и холодный периоды года составляет 76168,5 м3/год.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии проектирования.

#### 2.5.2. Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организация открытой сети ливневой канализации;

-	организацию зон отдыха в жилых зонах;

-	устройство тротуаров, пешеходных дорожек, озеленения.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам проектом предусмотрены понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм. Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

#### 1.6. Установление красных линий

Проектом установлены красные линии (см. лист 7 «Разбивочный чертеж красных линий»), которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость координат красных линий в границах проектирования сведена в таблицы 4, 5.

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

Таблица 4

Ведомость координат красных линий I очередь

| Номер точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1439082.99 | 327861.83 |
| 2 | 1439096.22 | 327838.96 |
| 3 | 1439058.22 | 327854.74 |
| 4 | 1439168.82 | 327713.39 |
| 5 | 1439182.05 | 327690.51 |
| 6 | 1439473.79 | 327773.55 |
| 7 | 1439498.33 | 327778.39 |
| 8 | 1439474.82 | 327913.64 |
| 9 | 1439450.29 | 327908.8 |
| 10 | 1439449.34 | 327934.1 |
| 11 | 1439475.38 | 327939.24 |
| 12 | 1439481.27 | 327978.82 |
| 13 | 1439456.11 | 327979.62 |
| 14 | 1439546.52 | 327953.27 |
| 15 | 1439549.41 | 327928.35 |
| 16 | 1439646.05 | 327931.16 |
| 17 | 1439645.67 | 327956.14 |
| 18 | 1439649.13 | 327994.51 |
| 19 | 1439674.11 | 327993.18 |
| 20 | 1439669.56 | 327942.84 |
| 21 | 1439665.99 | 327929.81 |
| 22 | 1439655.92 | 327806.07 |
| 23 | 1439635.81 | 327805.51 |
| 24 | 1439631.18 | 327779.1 |
| 25 | 1439657.4 | 327793.55 |
| 26 | 1439644.05 | 327626.4 |
| 27 | 1439619.9 | 327637.85 |
| 28 | 1439617.8 | 327611.98 |
| 29 | 1439253.71 | 327566.56 |
| 30 | 1439266.94 | 327543.66 |
| 31 | 1439254.78 | 327514.75 |
| 32 | 1439274.51 | 327530.58 |
| 33 | 1439299.77 | 327507.4 |
| 34 | 1439285.7 | 327486.39 |
| 35 | 1439334.02 | 327491.36 |
| 36 | 1439326.86 | 327467.11 |
| 37 | 1439358.17 | 327462.91 |
| 38 | 1439357.67 | 327488.19 |
| 39 | 1439574.64 | 327525.61 |
| 40 | 1439576.57 | 327500.57 |
| 41 | 1439610.71 | 327524.87 |
| 42 | 1439612.19 | 327499.83 |
| 43 | 1439630.62 | 327504.44 |
| 44 | 1439634.63 | 327510.54 |
| 45 | 1439609.77 | 327469.99 |
| 46 | 1439628.39 | 327477.07 |

Таблица 5

Ведомость координат красных линий II очередь

| Номер точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1437641 | 326577.17 |
| 2 | 1437645.78 | 326552.64 |
| 3 | 1437874.83 | 326622.73 |
| 4 | 1438002.05 | 326657.35 |
| 5 | 1438018.26 | 326663.59 |
| 6 | 1438033.77 | 326672.39 |
| 7 | 1438049.67 | 326684.44 |
| 8 | 1438108.4 | 326744.19 |
| 9 | 1438125.8 | 326757.04 |
| 10 | 1438142.97 | 326766.43 |
| 11 | 1438162.43 | 326774.34 |
| 12 | 1438219.51 | 326786.93 |
| 13 | 1438331.18 | 326798.85 |
| 14 | 1438333.08 | 326773.9 |
| 15 | 1438223.53 | 326762.21 |
| 16 | 1438169.81 | 326750.36 |
| 17 | 1438153.79 | 326743.85 |
| 18 | 1438139.26 | 326735.9 |
| 19 | 1438124.91 | 326725.31 |
| 20 | 1438066.31 | 326665.69 |
| 21 | 1438047.49 | 326651.43 |
| 22 | 1438028.96 | 326640.92 |
| 23 | 1438009.97 | 326633.61 |
| 24 | 1437933.38 | 326612.77 |
| 25 | 1437909.1 | 326606.16 |
| 26 | 1437880.44 | 326598.36 |
| 27 | 1437946.58 | 326511.56 |
| 28 | 1437970.72 | 326518.52 |
| 29 | 1437979.61 | 326495.14 |
| 30 | 1437955.18 | 326487.79 |
| 31 | 1437994.57 | 326414.42 |
| 32 | 1438016.6 | 326426.24 |
| 33 | 1438117.74 | 326579.56 |
| 34 | 1438130.79 | 326557.91 |
| 35 | 1438202.65 | 326617.32 |
| 36 | 1438223.33 | 326626.26 |
| 37 | 1438212.84 | 326648.96 |
| 38 | 1438189.47 | 326638.86 |
| 39 | 1437650.1 | 326426.44 |
| 40 | 1437645.14 | 326450.94 |
| 41 | 1438422.52 | 326802.03 |
| 42 | 1438421.99 | 326777 |

#### 1.7. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории жилого района

- благоустройство подъездов к водоемам для проезда пожарной машины в любое время года;

- организация противопожарных разрывов в соответствии с СНиП 2.07.01 – 89* (50 и 15 м).

#### 1.8. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 6.

Таблица 6

Технико-экономические показатели I очередь

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 21,3/100 | 21,3/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | 1,19/5,58 | 11,36/53,3 |
| 2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 0,15/0,7 | 0,3/1,4 |
| 3. | Рекреационная зона | га/% | - | 0,63/2,99 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 18,4/86,4 | - |
| 5. | Зона специального назначения | га/% | - | 2,23/10,47 |
| 6. | Прочие территории | га/% | 1,56/7,3 | 6,6/31 |
| 7. | Общественно-деловая зона | га/% | - | 0,18/0,84 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность населения | чел. | 90 | 228 |
| 2. | Плотность населения | чел/га | 118 | 20 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | 18,9 | 28,9 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | 1697,4 | 6597,4 |
| 3. | Количество домов, в том числе | ед | 2 | 51 |
| 3.1 | - индивидуальных жилых | ед | - | 49 |
| 3.2 | - секционных жилых | ед/кв | 2/4 | 2/4 |
| IV. | СОЦИАЛЬНОЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | ед/места | 1/140 | 1/140 |
| 2. | Общеобразовательное учреждение | ед/учащиеся | - | 1/120 |
| 3. | Объекты торговли | ед/кв.м. торг. S | - | 1/110,0 |
| 4. | Объекты общественного питания | ед/посад. места | - | 1/15 |
| V. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | 29,04 | 70,9 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | 29,04 | 59,5 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | 35,64 | 138,54 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час |  | 1,4 |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | - | 211335,18 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 81 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 1,23 | 2,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - основные улицы сельского поселения | км | 1,23 | 1,23 |
|  | - местные улицы | км | - | 1,65 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 5,86 | 5,86 |
| 3. | Плотность основной сети | км/км2 | 5,86 | 13,71 |

Технико-экономические показатели II очередь

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 20,7/100 | 20,7/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | 3,4/16,4 | 11,56/55,80 |
| 2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | - | - |
| 3. | Рекреационная зона | га/% | - | 5,44/26,3 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 16,9/81,6 | - |
| 5. | Зона специального назначения | га/% | - | - |
| 6. | Прочие территории | га/% | 0,4/2 | 3,7/17,9 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность населения | чел. | 20 | 163 |
| 2. | Плотность населения | чел/га | 6 | 14 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | 13,9 | 33,0 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | 277,0 | 5377,0 |
| 3. | Количество индивидуальных жилых домов | ед | 8 | 59 |
| IV. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | 3,8 | 42,25 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | 27,2 | 34,1 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | 5,81 | 112,91 |
| 4. | Потребление тепла всего | МВт | - | 0,9 |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | - | 322506,06 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 58 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 0,90 | 1,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - основные улицы сельского поселения | км | 0,74 | 0,74 |
|  | - местные улицы | км | 0,16 | 0,77 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 4,29 | 7,19 |
| 3. | Плотность основной сети | км/км2 | 3,52 | 3,52 |