Заказчик: Администрация Нижнесергинского муниципального района

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «СКАЗ» В П. РЯБИНОВКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Том 1. Основная часть проекта планировки территории

Муниципальный контракт № 53-17 от 25.07.17

Екатеринбург 2017

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «СКАЗ» В П. РЯБИНОВКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Том 1. Основная часть проекта планировки и проекта межевания территории

Муниципальный контракт № 53-17 от 25.07.17

Директор										И.И. Банников

Вед. градостроитель проекта							Н.В. Вараксина

Екатеринбург 2017

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Градостроитель проекта | Н. В. Вараксина |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер | Ю. В. Логинова |  |
| Инженерная инфраструктура | Инженер | К.В. Юдина |  |
| Инженерная подготовка | Инженер | М.Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист | А.В. Зуева |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы основной части проекта планировки территории |
| 1.1. | Проект планировки территории жилого района «Сказ» в п. Рябиновка, расположенного на территории Михайловского муниципального образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района. Основная часть. Том 1. | – | 17 | несекретно |
| 1.2. | Основной чертеж проекта планировки территории | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 2.1 | Проект планировки территории жилого района «Сказ» в п. Рябиновка, расположенного на территории Михайловского муниципального образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района. Материалы по обоснованию. Том 2. | – |  | несекретно |
| 2.2. | Схема расположения элемента планировочной структуры | без масштаба | 1 | несекретно |
| 2.4 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.8. | Схема организации улично-дорожной сети | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.10 | Схема инженерного обеспечения территории Водоснабжение и водоотведение | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.12 | Схема инженерного обеспечения территории. Энергоснабжение | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.14 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 2.16. | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 3. | Материалы основной части проекта межевания территории |
| 3.1. | Проект межевания территории жилого района «Сказ» в п. Рябиновка, расположенного на территории Михайловского муниципального образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района (Том 3) | – | 32 | несекретно |
| 3.2. | Чертеж межевания территории. Проектное предложение | 1:2000 | 1 | несекретно |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |
| 4.1 | Чертеж межевания территории. Современное использование территории | 1:2000 | 1 | несекретно |

Содержание

Введение	6

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	8

1.2. Размещение объектов местного значения	8

Жилая зона	8

Общественно-деловая зона	9

Рекреационная зона	10

Зона инженерной и транспортной инфраструктур	10

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	10

1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	12

1.5. Инженерная подготовка и благоустройство территории	13

1.6. Установление красных линий	15

1.7. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории жилого района	17

1.8. Основные технико-экономические показатели	18

## Введение

Проект планировки жилого района «Сказ» в п. Рябиновка, расположенного на территории Михайловского муниципального образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района, разработан коллективом ООО «Инженерный центр «Лидер-С».

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются: выделение элементов планировочной структуры; установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; установление характеристик и параметров объектов капитального строительства; установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; проектирование сетей инженерной инфраструктуры для проектируемых объектов капитального строительства; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:

- Материалы генерального плана Михайловского муниципального образования;

- Материалы генерального плана Михайловского муниципального образования применительно к территории п. Рябиновка;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Михайловского муниципального образования;

- Правила землепользования и застройки Михайловского муниципального образования, в т. ч. градостроительные регламенты и карта градостроительного зонирования п. Рябиновка;

- Цифровой планово-картографический материал М 1:2000 проектируемой территории п. Рябиновка, выполненный ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия», 2008г. в местной системе координат, ОАО «Уралаэрогеодезия», 2012 г. в МСК 66;

- Кадастровый план территории в формате Mid/Mif ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);

- СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993);

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85. «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98).

## Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

Согласно материалам проекта планировки, территория проектирования занимает площадь 49 га.

Проектный баланс территорий выполнен в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.

Проектное население – 343 человека.

Таблица 1

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границах проектирования | 49,0 | 100 |
| в том числе: |  |
| 1. Жилая зона | 22,6 | 46,1 |
| из них: |  |
| - территория индивидуальной и блокированной жилой застройки с участками | 22,2 | 45,3 |
| - участки для ведения огородничества (территория жилых кварталов, на которых невозможно выделение участков, соответствующих предельным параметрам) | 0,4 | 0,8 |
| 2. Зона общественных объектов | 0,2 | 0,4 |
| из них: |  |
| - территория общественных объектов | 0,2 | 0,4 |
| 3. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,12 | 0,24 |
| из них: |  |
| - территория объектов транспортной инфраструктуры | 0,05 | 0,1 |
| - территория объектов инженерной инфраструктуры | 0,07 | 0,14 |
| 4. Зона объектов производственного и коммунально-складского назначения | 0,04 | 0,08 |
| - коммунально-складские зоны | 0,04 | 0,08 |
| 5. Рекреационные зоны | 12,7 | 25,9 |
| из них: |  |
| - озеленение общего пользования | 12,7 | 25,9 |
| 6. Зона специального назначения | 2,4 | 4,9 |
| из них: |  |
| - санитарно-защитное озеленение | 2,4 | 4,9 |
| 7. Прочие зоны | 10,94 | 22,38 |
| - территория общего пользования в т.ч. проезды и улицы | 10,94 | 22,38 |

#### 1.2. Размещение объектов местного значения

##### Жилая зона

Население. Жилищное строительство

В настоящее время на территории проектирования расположены 2 блокированных жилых дома и 2 индивидуальных жилых дома, в которых проживают 18 человек.

Проектом предлагается на свободной территории разместить индивидуальную жилую застройку.

Показатели для нового строительства приняты в соответствии с проектом «Генеральный плана Михайловского муниципального образования применительно к территории п. Рябиновка»:

- коэффициент семейности – 2,8;

- обеспеченность жилой площадью – 33,5 кв.м/чел;

- средняя общая площадь нового индивидуального дома – 100 кв.м.

Настоящим проектом предлагается размещение 116 индивидуальных жилых домов. Площадь территории жилой зоны составит 22,6 га.

Население проектируемого участка определено в количестве 343 человек, в том числе 18 человек – существующее население, 325 человек – перспективное население.

Жилищный фонд проектируемого участка составит 12063,0 кв.м, в том числе 463,0 кв.м. – существующий жилой фонд, 11600,0 кв.м. – новое строительство.

Плотность населения на территории индивидуальной жилой застройки составит 15 чел/га.

Расчетная обеспеченность жилым фондом составляет 35,2 м2/чел.

Общая информация по существующим и проектируемым жилым домам сведена в таблице 2.

Таблица 2

Общие показатели существующей и проектируемой жилой застройки

| Показатели | Существующее | Проектное | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь территории проектирования, га | 49,0 |
| Площадь жилой зоны, га | 22,6 |
| Количество домов, ед, в том числе: | 5 | 116 | 121 |
| - количество индивидуальных жилых домов, ед | 3 | 116 | 119 |
| - количество блокированных домов/квартир, ед | 2/4 | - | 2/4 |
| - количество секционных домов/квартир, ед | - | - | - |
| Проживающих, чел, в том числе: | 18 | 325 | 343 |
| - в индивидуальной жилой застройке, чел | 8 | 325 | 333 |
| - в блокированной жилой застройке, чел | 10 | - | 10 |
| - в секционной жилой застройке, чел | - | - | - |
| Жилой фонд, кв.м | 463,0 | 11600,0 | 12063,0 |
| - индивидуальная жилая застройка, кв.м | 198,3 | 11600,0 | 11798,3 |
| - блокированная жилая застройка, кв.м | 264,7 | - | 264,7 |
| - секционная жилая застройка, кв.м | - | - | - |

##### Общественно-деловая зона

Среди объектов социального и коммунально-бытового обслуживания в п. Рябиновка имеется фельдшерско-акушерский пункт и объект торговли. Облуживание иными объектами эпизодического и периодического обслуживания происходит в п. Красноармеец, с. Тюльгаш, г. Михайловск и г. Нижние Серги.

Проектом предусмотрено размещение универсального здания, в состав которого входят объект торговли торговой площадью 100 кв.м. и предприятие общественного питания на 15 мест.

Обслуживания иными объектами социального и культурно-бытового обслуживания будет происходить за границей участка проектирования – в с. Тюльгаш, п. Красноармеец, г. Михайловск и г. Нижние Серги.

##### Рекреационная зона

Рекреационная зона на проектируемой территории представлена благоустроенным парком вдоль реки Сказ в южной части участка.

##### Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона транспортной инфраструктуры представлена проектируемыми улицами и дорогами, а также территорией автозаправочной станции.

#### 1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также в данном проекте учтены мероприятия, предложенные проектом Генерального плана Михайловского муниципального образования, применительно к территории населенного пункта п.Рябиновка.

Водоснабжение

Согласно проектным решениям Генерального плана для обеспечения существующего и проектного населения п.Рябиновка централизованной системой водоснабжения предусматривается освоение нового источника, строительство водоочистной станции, а также резервуаров для хранения запасов воды.

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей существующей и проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом, после реализации проектных решений Генерального плана Михайловского муниципального образования, применительно к территории населенного пункта п.Рябиновка.

В связи с развитием жилой территории, транспортной инфраструктуры жилого района «Сказ», а также не соблюдением ЗСО 1пояса (50м), проектом предусматривается закрытие существующей скважины по ул.Заречная и ликвидация существующего водопровода.

Для надежности предлагается «закольцовка» системы водоснабжения. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Расчетные объемы водопотребления

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление среднесуточное для застройки принято – 190 л/сут. на 1 жителя. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами принято в размере 10%. Удельное среднесуточное потребление воды на полив принято 50 л/сут.

Объем водопотребления существующего и проектного населения застройки жилого района «Сказ» составит 88,7м3/сут.

Пожаротушение

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение

В настоящее время на территории поселка централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков отсутствует. Согласно проектным решениям Генерального плана предусмотрено строительство очистных сооружений в северо-восточной части поселка.

Настоящим проектом предусматривается развитее централизованной системы водоотведения, после реализации проектных решений Генерального плана (строительство очистных сооружений).

Отведение хозяйственно-бытовых стоков решается с помощью системы напорных и самотечных коллекторов, проложенных в соответствии со «Схемой вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Уточнение диаметров канализационных коллекторов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Расчетные объемы хозяйственно-бытовых стоков от существующего и проектного населения

Среднесуточные объемы канализации бытовых сточных вод принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилой застройки без учета расходы воды на поливку территории.

Объем хозяйственно-бытовых стоков от существующего и проектного населения застройки жилого района «Сказ» составит 71,6м3/сут.

Теплоснабжение

Настоящим проектом предусматривается создание системы отопления и горячего водоснабжения жилой застройки на базе природного газа (газовые котлы, водонагреватели).

Расходы тепла на отопление, ГВС определены расчетным путем по укрупненным показателям согласно принятым НГПСО 1-2009.66, исходя из климатических характеристик и данных по жилому фонду и численности населения. Объем теплопотребления составит 2,08 МВт.

Газоснабжение

Согласно проектным предложениям Генерального плана по развитию системы газоснабжения поселке Рябиновка, предусматривается строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа от существующего в пос.Красноармеец газопровода высокого давления 0,6 МПа. Проектный газопровод будет проходить  по ул.Улица 6.

В границах проектирования, по ул. Улица 6, предусмотрено разместить ГРПШ и запитать его газопроводом 0,6МПа. От ГРПШ газ по газопроводам низкого давления будет подаваться в жилую застройку.

Расчетные расходы газа

Использование газа предусматривается на:

-приготовление пищи;

-отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (индивидуальные источники теплоснабжения – газовые котлы).

Проектом предлагается оборудование застройки газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, работающими на газу.

Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения определены, исходя из численности населения и укрупненного показателя потребления газа, согласно НГПСО 1-2009.66 (гл.47).

Расчетные показатели часового расхода газа на коммунально-бытовые нужды приняты на основании годового расхода газа и числа использования газа на коммунально-бытовые нужды.

Расчетные показатели часового расхода газа на отопление, вентиляцию жилых домов приняты исходя из потребности газа для выработки 1Гкал/час.

Годовое число часов использования газа на отопление принято 2661.

Годовое число часов использования газа на коммунально-бытовые нужды принято 2250.

Объем газопотребления составит 825 425,93 м³/год (317,16 м³/час).

Электроснабжение

Электроснабжение существующей застройки жилого района «Сказ» предусматривается от сложившейся системы электроснабжения (ТП10/0,4кВ).

Электроснабжение проектной застройки предусматривается от проектного ТП10/0,4кВ.

Удельные расчетные электрические нагрузки приняты для жилых домов с плитами на природном газе – 21,0 Вт/м2, с учетом зданий и помещений общественного назначения на шинах 0,4кВ трансформаторной подстанции.

Объем электропотребления составит 253,3кВт.

Связь

Согласно проектным предложениям Генерального плана, предусматривается строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от существующей волоконно-оптической линии связи в пос. Красноармеец.

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 2,8, общее количество номеров для проектируемой территории составит 123.

#### 1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены предложения генерального плана Михайловского муниципального образования применительно к поселку Рябиновка.

Проектируемая улично-дорожная сеть в перспективной застройке имеет преимущественно прямоугольную форму.

Для обеспечения новых связей в проекте предложено строительство основной улицы (Улица 2) и нескольких местных улиц. Ширина красных линий составляет 21-32 метра. Также проектом предлагается ремонт и замена покрытия проезжих частей существующих улиц и приведение их основных параметров в соответствие нормативным значениям.

Протяженность основной сети в пределах границ проектируемого участка составляет 1,23 км. Плотность основной сети – 2,51 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).  Общая протяженность улично-дорожной сети 4,13 км. Плотность улично-дорожной сети 8,43 км/км².

Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2016.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого участка, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Согласно генеральному плану Михайловского муниципального образования применительно к поселку Рябиновка маршрутов общественного транспорта не предлагается.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на рассматриваемой территории размещен нерегулируемый пешеходный переход вблизи проектируемого объекта обслуживания.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках. Вблизи объектов социально-культурного назначения планируется организация мест для временного хранения автотранспортных средств.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемого участка приведены в таблице 3.

Таблица 3

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Протяженность улично-дорожной сети всего, км | 1,29 | 4,13 |
| 2. | в том числе: - основные улицы сельского поселения, км; | 0,43 | 1,23 |
|  | - местные улицы, км | 0,86 | 2,90 |
| 3. | Плотность основной сети, км/км2 | 0,88 | 2,51 |
| 4. | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 2,63 | 8,43 |

#### 1.5. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно посредствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а так же строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

1.5.1. Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Рельеф рассматриваемой территории – всхолмленный. Основное направление уклона с северо-запада на юго-восток. Отметки поверхности рассматриваемой территории колеблются в интервале от 298,40 до 318,20. Наиболее возвышенный участок располагается в северной части района проектирования, пониженный участок – в юго-восточной части рассматриваемой территории. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. Средний уклон по площадке составляет 21 ‰.

Максимальная отметка по осям проезжих частей – 317,71 м, минимальная – 300,90 м). В соответствии с требованиями СП 42 13330 2011 (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство) проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4‰ до 50 ‰. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, в основном равна 0,00, однако имеется два участка насыпи (повышение существующего рельефа) на севере территории с целью обеспечения минимального уклона и организации поверхностного водоотвода. Максимальная насыпь составляет +0,76 метра.

Генеральным планом п. Рябиновка Михайловского муниципального образования предусмотрен поверхностный водоотвод с территории проектирования по средствам сбора поверхностных стоков по открытым лоткам проезжих частей улиц и проездов с последующим отводом по самотечной сети ливневой канализации на проектируемые локальные очистные сооружения дождевой канализации, расположенные на юго-востоке проектируемой территории с последующим выпуском в р. Сказ.

С учетом рельефа местности проектируемый район представляет собой три бассейна стока.

- Бассейн стока площадью 15,4 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в восточном направлении по лоткам проезжих частей улиц, далее впадают в единую сеть открытой ливневой канализации.

- Бассейн стока площадью 23,5 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в южном направлении по лоткам проезжих частей улиц, далее впадают в единую сеть открытой ливневой канализации.

- Бассейн стока площадью 10,0 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в юго-восточном направлении по лоткам проезжих частей улиц, далее впадают в единую сеть открытой ливневой канализации.

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Результаты расчетов, исходя из условия 100 % отвода поверхностных вод с территории водонепроницаемых поверхностей: среднесуточный объем поверхностных стоков – 225,97 м3/сут., годовой объем ливневых стоков, включая осадки в теплый и холодный периоды года составляет 89379,55 м3/год.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии проектирования.

1.5.2. Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

-	организация открытой сети ливневой канализации;

-	организацию зон отдыха в жилых зонах;

-	устройство тротуаров, пешеходных дорожек, озеленения.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам проектом предусмотрены понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм. Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

#### 1.6. Установление красных линий

Проектом установлены красные линии (см. лист 7 «Разбивочный чертеж красных линий»), которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость координат красных линий в границах проектирования сведена в таблицу 4.

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

Таблица 4

Ведомость координат красных линий

| Номер точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1439902.43 | 322245.9 |
| 2 | 1439903.97 | 322220.94 |
| 3 | 1440037.86 | 322227.96 |
| 4 | 1440179.85 | 322260.44 |
| 5 | 1440178.3 | 322235.32 |
| 6 | 1440203.38 | 322236.4 |
| 7 | 1440428.12 | 322245.79 |
| 8 | 1440430.11 | 322270.9 |
| 9 | 1440455.1 | 322271.94 |
| 10 | 1440460.09 | 322247.13 |
| 11 | 1440647.99 | 322254.99 |
| 12 | 1440646.79 | 322279.96 |
| 13 | 1439909.13 | 322121.07 |
| 14 | 1439910.39 | 322096.11 |
| 15 | 1440191.7 | 322135.32 |
| 16 | 1440216.73 | 322136.8 |
| 17 | 1440223.77 | 322112.07 |
| 18 | 1440198.42 | 322110.62 |
| 19 | 1440431.9 | 322120.49 |
| 20 | 1440431.17 | 322145.49 |
| 21 | 1440463.91 | 322122.18 |
| 22 | 1440463.11 | 322147.17 |
| 23 | 1440705.85 | 322157.68 |
| 24 | 1440707.09 | 322132.71 |
| 25 | 1440735.63 | 322077.2 |
| 26 | 1440751.14 | 322057.59 |
| 27 | 1440698.38 | 322015.88 |
| 28 | 1440676.82 | 322006.11 |
| 29 | 1440685.27 | 322037.39 |
| 30 | 1440669.29 | 322030.14 |
| 31 | 1440434.39 | 322038.1 |
| 32 | 1440466.36 | 322039.75 |
| 33 | 1440469.76 | 321993.44 |
| 34 | 1440437.98 | 321989.3 |
| 35 | 1440438.98 | 321967.79 |
| 36 | 1440472.19 | 321968.51 |
| 37 | 1440260.85 | 321955.13 |
| 38 | 1440236.29 | 321950.35 |
| 39 | 1440180.74 | 321939.68 |
| 40 | 1440202.97 | 321922.26 |
| 41 | 1440199.71 | 321904.37 |
| 42 | 1440173.72 | 321901.18 |
| 43 | 1440187.98 | 321880.63 |
| 44 | 1440156.43 | 321860.36 |
| 45 | 1440130.17 | 321873.2 |
| 46 | 1440043.23 | 321916.42 |
| 47 | 1440018.02 | 321901.03 |
| 48 | 1440075.01 | 321837.74 |
| 49 | 1440105.68 | 321857.45 |
| 50 | 1440086.31 | 321815.29 |
| 51 | 1440096.4 | 321786.6 |
| 52 | 1439599.59 | 321658.75 |
| 53 | 1439608.41 | 321635.35 |
| 54 | 1440068.43 | 321723.49 |
| 55 | 1440091.28 | 321713.36 |
| 56 | 1440348.06 | 321885.9 |
| 57 | 1440346.19 | 321860.94 |
| 58 | 1440408.35 | 321881.78 |
| 59 | 1440407.15 | 321856.8 |
| 60 | 1440477.39 | 321854.92 |
| 61 | 1440469.84 | 321880.14 |
| 62 | 1440455.24 | 321913.92 |
| 63 | 1440485.34 | 321924.93 |
| 64 | 1440512.99 | 321860.97 |
| 65 | 1440566.67 | 321790.37 |
| 66 | 1440540.86 | 321771.44 |
| 67 | 1440429.57 | 322330.24 |
| 68 | 1440454.57 | 322330.23 |

#### 1.7. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории жилого района

- благоустройство подъездов к водоемам для проезда пожарной машины в любое время года;

- организация противопожарных разрывов в соответствии с СНиП 2.07.01 – 89* (50 и 15 м).

#### 1.8. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 49/100 | 49/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | 1,55//3,16 | 22,6/46,1 |
| 2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 0,05/0,1 | 0,12/0,24 |
| 3. | Рекреационная зона | га/% | 1,8/3,7 | 12,7/25,9 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 45,55/92,87 | - |
| 5. | Зона специального назначения | га/% | - | 2,4/4,9 |
| 6. | Прочие территории | га/% | - | 10,94/22,38 |
| 7 | Зона объектов производственного и коммунально-складского назначения | га/% | 0,05/0,1 | 0,04/0,08 |
| 8. | Общественно-деловая зона | га/% | - | 0,2/0,4 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность населения | чел. | 18 | 343 |
| 2. | Плотность населения | чел/га | 11 | 15 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | 25,7 | 35,2 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | 463,0 | 12063,0 |
| 3. | Количество домов, в том числе: | ед | 5 | 121 |
| 3.1 | - индивидуальных жилых | ед | 3 | 116 |
| 3.2 | -блокированных жилых | ед/квартир | 2/4 | 2/4 |
| IV. | СОЦИАЛЬНОЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 1. | Объекты торговли | ед/кв.м торг. S | - | 1/100,0 |
| 2. | Объекты общественного питания | ед/посад.места | - | 1/15 |
| V. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | 3,4 | 88,7 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | 3,4 | 112,52 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | 9,7 | 253,3 |
| 4. | Потребление тепла всего | МВт | - | 2,08 |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | - | 825425,93 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 123 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 1,29 | 4,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - основные улицы сельского поселения | км | 0,43 | 1,23 |
|  | - местные улицы, км | км | 0,86 | 2,90 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 2,63 | 8,43 |
| 3. | Плотность основной сети | км/км2 | 0,88 | 2,51 |