Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по разработке

проекта планировки и проекта межевания территории

в районе улиц ул.Кирова-Гагарина для строительства средней общеобразовательной школы  по ул.Кирова, 26 в г.Михайловск

| 1 | Вид работ | Проект планировки и проект межевания территории в районе ул.Кирова-Гагарина для строительства средней общеобразовательной школы по ул.Кирова, 26 в г.Михайловск (далее – Проект) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | МАОУ СШ № 2 Г.Михайловсек |
| 3 | Разработчик Проекта | ООО «ПроектГрад» |
| 4 | Источник финансирования Проекта | Бюджет Нижнесергинского муниципального района |
| 5 | Основание для разработки Проекта | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Муниципальная программа «Развитие и содержание муниципальной инфраструктуры в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы», утвержденная постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 30.09.2016 № 281 (с изменениями); - Настоящий договор. |
| 6 | Цель и задачи работ | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства местного значения |
| 7 | Объект градостроительного планирования, его основные характеристики | Территория в границах населённого пункта, расположенная в районе улиц Гагарина – Кирова в г.Михайловск, расположенного на территории Михайловского муниципального образования Свердловской области, с целью формирования и определения границ земельного участка для размещения и строительства новой средней общеобразовательной школы по ул.Кирова,26. Существующая школа № 2, расположенная по тому же адресу на земельном участке с кадастровым номером 66:16:2601051:61, подлежит сносу. Общая территория в границах проектирования составляет 4,0 га. Проектная мощность школы - до 500 учащихся (20 классов по 24 чел.) |
| 8 | Нормативно-правовая база для разработки Проекта | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации»; - СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»; - РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; - Правила землепользования и застройки Михайловского муниципального образования (новая редакция), утвержденные решением Думы Михайловского муниципального образования от 26.04.2017 № 30; - Местные нормативы градостроительного проектирования Михайловского муниципального образования, утвержденные решением Думы Михайловского муниципального образования от 14.12.2016 № 72; - Технические регламенты, и иные нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации в области градостроительного проектирования применительно к разработке документации по планировке территорий. |
| 9 | Исходная информация и материалы | При выполнении Проекта учесть: - Материалы генерального плана Михайловского муниципального образования; - Материалы генерального плана Михайловского муниципального образования применительно к территории г.Михайловск; - Местные нормативы градостроительного проектирования Михайловского муниципального образования; - Правила землепользования и застройки Михайловского муниципального образования, в т.ч. градостроительные регламенты и карту градостроительного зонирования г.Михайловск; (*- ознакомиться с данными материалами можно на сайте Михайловского муниципального образования в сети Интернет); - Предпроектные работы по планировочной организации территории для строительства средней общеобразовательной школы по ул.Кирова, 26 в г.Михайловск, выполненные АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» по заказу МАОУ СШ № 2 г.Михайловск в 2018г.; - Цифровой планово-картографический материал М 1:2000 проектируемой территории г.Михайловск, выполненный ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия», 2008г. в местной системе координат, ОАО «Уралаэрогеодезия», 2012 г. в МСК 66; - Данные государственного кадастрового учета, сведения ЕГРН земельных участков, расположенных в границах проектирования и пр. Подрядчик самостоятельно проводит работы: - по получению технических условий от коммунальных организаций г.Михайловск; - по обобщению полученных исходных текстовых и графических материалов; - по подготовке основных проектных решений и их согласованию с Заказчиком, администрацией Нижнесергинского муниципального района и Михайловского муниципального образования, в срок не более 10 календарных дней со дня заключения Контракта; - по доработке с учётом согласованных решений и сдаче текстовых и графических материалов проектов и материалов по их обоснованию Заказчику. Заказчик передает Подрядчику исходные данные в электронном виде: - Имеющиеся в наличии материалы инженерных изысканий; - Материалы генерального плана Михайловского муниципального образования применительно к территории г.Михайловск М 1:2000, в формате jpg, фрагмент М 1:2000 Mapinfo 10.5, система координат - МСК 66; - Материалы цифрового планово - картографический материала М 1:2000 части территории г.Михайловск, выполненные ФГУП «Уралаэрогеодезия» в 2008г., формат Mapinfo 10.5, система координат – МСК 66 на территорию проектирования; - Материалы Правил землепользования и застройки Михайловского муниципального образования, карту градостроительного зонирования г.Михайловск М 1:2000, в формате jpg, фрагмент М 1:2000 Mapinfo 10.5, система координат - МСК 66; - Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории и сведения ЕГРН, не потерявшие актуальность*; - Нормативные правовые акты Михайловского муниципального образования, касающиеся вопросов градостроительной деятельности, строительства, благоустройства, охраны окружающей среды и пр.* |
| 10 | Состав и содержание проекта планировки территории | Проект планировки территории выполнить в соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по её обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают материалы в графической форме и пояснительную записку. Графические материалы выполняются в масштабе 1:1000 и содержат: 1. Схему расположения элемента планировочной структуры (возможно в масштабе 1:5000). 2. Схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план). 3. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий. 4. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта. На схеме показываются категории улиц, дорог и их поперечные профили, организация движения транспорта с обозначением мест расположения остановочных пунктов общественного транспорта, места парковки, стоянок и сооружений для хранения автотранспорта. Рекомендуется дать предложения о необходимости присвоения наименований новых объектов улично-дорожной сети. 5. Схему размещения сетей инженерно-технического обеспечения. На схеме показываются существующие и проектируемые трассы инженерных сетей и сооружений с их основными параметрами, места подключения коммуникаций к существующим инженерным сетям и сооружениям, на концевых и поворотных точках проектируемых трасс инженерных сетей указать проектные отметки заложения подземных сетей: - электроснабжения; - водоснабжения; - водоотведения; - связи, - газоснабжения, - теплоснабжения, - телевидения и сети интернет. 6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. На схеме показываются вертикальная планировка территории (в том числе существующие и проектные отметки по осям проезжих частей), проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных и понижения грунтовых вод). 7. Разбивочный чертеж красных линий. На чертеже показываются существующие и планируемые красные линии, здания и сооружения, границы и наименования зон инженерных сооружений и коммуникаций, номера концевых, поворотных точек с ведомостью координат, расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий, а также прочие размеры, облегчающие вынос красных линий в натуру. 8. Пояснительная записка, обосновывающая принятые решения, должна содержать: - положения, касающиеся определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. - основные технико-экономические показатели проекта, в том числе, минимальные и максимальные показатели численности жителей и застройки территории; показатели планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры (объектов улично-дорожной сети, сооружений для хранения транспорта, иных объектов); - мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; - иные вопросы планировки территории. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории выполняется на основании обосновывающих материалов и включает в себя графические материалы и пояснительную записку с основными положениями. 1. Основной чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: - красные линии; - линии, обозначающие дороги, проезды, улицы, включая тротуары, пешеходные дорожки, трассы и объекты инженерной и транспортной инфраструктур; - границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; - границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Графические материалы в составе проекта планировки выполняются в масштабе М 1:1000. 2. Текстовые и табличные материалы: - положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения; - характеристики планируемого развития территории, включая данные о плотности и предельно допустимых минимальных и максимальных параметрах застройки территории, - характеристики развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития территории. |
| 11 | Состав и содержание проекта межевания территории | Проект межевания территории разрабатывается в составе проекта планировки территории в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в виде графических материалов и пояснительной записки, которые содержат предложения по межеванию земельного участка (проектное межевание), а также расчеты и обоснования границ земельных участков проектируемых объектов капитального строительства: 1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей; 2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Графические материалы проекта межевания территории включают в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:1000 в системе координат МСК-66: 1. Схема межевания. Современное использование территории. 2. Схема межевания. Проектное предложение. На схеме отображаются: - красные линии, утверждаемые в составе проекта планировки; - линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; - границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; - границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления, а также физическим и юридическим лицам для жилищного строительства, строительства объектов социально-бытового назначения и линейных объектов; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - границы зон действия публичных сервитутов, иных обременений и ограничений использования земельных участков. 3. Пояснительная записка содержит сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания, обоснование принятых решений, в том числе, обоснование размеров и границ земельных участков, из разрешенного вида использования, основные технико-экономические показатели проекта. Кроме того, к материалам должны быть приложены каталоги координат красных линий, формируемых земельных участков, зон действия публичных сервитутов, иных обременений и ограничений использования земельных участков в системе координат МСК-66. |
| 12 | Основные требования к Проекту | 1. Проект планировки и проект межевания выполнить в М 1:1000 в соответствии со статьями 42, 43, 44 главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями нормативов градостроительного проектирования, санитарных и противопожарных норм, технических регламентов, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Согласовать эскиз архитектурно - планировочного решения проекта планировки территории с Заказчиком, администрацией Нижнесергинского муниципального района, администрацией Михайловского муниципального образования. 2. Выполнить анализ: - планировочных ограничений территории проектирования; - современного состояния жилой застройки, системы социального и коммунально-бытового обслуживания; - транспортного обслуживания территории проектирования; - системы инженерно-технического обеспечения территории. 3. Разработать предложения по основным направлениям архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории. 4. На разбивочном чертеже красных линий показать координаты узлов и точек изломов проектируемых красных линий с привязкой их к закрепленным на местности геодезическим знакам, опорным зданиям и сооружениям. 5. На отдельном чертеже в масштабе 1:100 или 1:200 отобразить существующие и проектируемые поперечные профили магистралей и улиц с размещением инженерных сетей. 6. Обеспечить соблюдение нормативных требований по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения. |
| 13 | Порядок согласования и утверждения Проекта | 1. До начала публичных слушаний, проект планировки и проект межевания территории подлежит согласованию. Перечень основных согласующих организаций: - администрация Нижнесергинского муниципального района; - администрация Михайловского муниципального образования; - коммунальные предприятия и организации г.Михайловска (балансодержатели инженерных сетей), от которых получены технические условия на присоединение к инженерным сетям; - иные лица, чьи интересы могут быть затронуты при размещении планируемых объектов строительства. Согласование проекта выполняет Исполнитель самостоятельно. Затраты на согласование проекта включены в стоимость работ. 2. Для проведения согласований Исполнитель готовит и комплектует разработанную документацию согласующим организациям: – основная (утверждаемая) часть, материалы по обоснованию проекта (комплектуются по разделам, в объеме, необходимом для рассмотрения и согласования соответствующими согласующими организациями в пределах их компетенции) - по 1 экз. в бумажном или электроном виде по предварительному согласованию с такими организациями. 3. Для публикации и проведения публичных слушаний, Исполнитель передает Заказчику демонстрационные материалы в объеме: чертежи основной (утверждаемой) части проекта планировки и проекта межевания территории, выполненные на бумажной (твердой) основе; презентация проекта планировки и проекта межевания территории (jpg), выполненная в программе для работы с презентациями и слайдами PowerPoint; пояснительная записка (доклад) по разработанному проекту планировки и проекту межевания территории для проведения публичных слушаний. Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, участвует в проведении публичных слушаний. По результатам согласований и проведения публичных слушаний Исполнитель выполняет корректировку материалов проекта. 4. Проведение публичных слушаний и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Михайловского муниципального образования после внесения соответствующих изменений в материалы проекта. |
| 14 | Требования к форме, формату и количеству представляемых материалов Проекта | Проектную документацию оформить в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утверждённой приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 (СНиП 11-04-2003). После согласования и утверждения текстовые и графические материалы должны быть переданы Заказчику в составе: - Проект планировки и проект межевания на бумажном носителе - 2 экз; - Проект планировки и проект межевания в электронном виде на магнитном носителе, графические материалы в формате pdf, jpg и MapInfo 10.5 – 2 экз. (CD диски); Проект должен содержать справочники и классификаторы в электронном виде. Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. Графические листы документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью отчетов в рабочих наборах. Один рабочий набор, соответствует одному графическому листу. Содержание графического листа, сдаваемого на бумажном носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемым в электронном виде. Название рабочего набора идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. 1. Полный комплект документов на бумажных и электронных носителях, представляется Исполнителем сопроводительным письмом. Письмо должно иметь гриф, соответствующий приложению. В письме перечисляется каждый документ проекта с указанием: номера экземпляра, количества листов, грифа, учетного (инвентарного) номера. Документы в перечне должны быть поименованы в соответствии с названием, значащимся в штампе. Комплект формируется в папку по размеру вложения. На папке указывается: – гриф, – заказчик, – разработчик, – наименование работы, – номер экземпляра, – перечень документов, содержащихся в папке, с указанием количества листов, их наименований, грифа, учетного (инвентарного) номера и пр. 2. Материалы проекта на бумажном носителе передаются Заказчику комплектами, соответствующими 1 экземпляру проекта, в сброшюрованном виде, в соответствии с нормативными требованиями, в папках формата А 4. Графические материалы проекта (чертежи и схемы) на бумажном носителе и электронном виде выполняются в цветном виде. 3. Материалы проекта в полном составе на электронном носителе должны соответствовать требованиям к оформлению дисков. Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе MapInfo 10.5, текстовая документация выполняется в формате Word и комплектно передается на дисках (CD, DVD–R) изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием: наименования проекта, Заказчика, Исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Требования к форматам данных: Форматы к отчетным материалам и к картографическим данным. Форматы векторных данных: MapInfo *tab. Использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию. Каждый документ должен называться в соответствии с фактическим содержанием и при открытии в соответствующих программах иметь вид окончательно-сформированного документа (в утвержденной версии), готового к печати в jpg (pdf) в соответствующем масштабе. Форматы растровых данных: (.tif, .jpg), с файлами геодезической привязки, если есть. Форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf. Кодировка: Windows 1251 Cyrillic. Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем Windows XP/ Windows 7. Электронный вид технических отчетов должен соответствовать бумажному варианту. |
| 15 | Требования к материалам Проекта для внесения их в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности | Графические материалы проекта (чертежи и схемы) на бумажном носителе и электронном виде выполняются в цветном виде. Результаты услуг должны быть подготовлены, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». Материалы проекта в полном составе на электронном носителе должны соответствовать требованиям к оформлению дисков. Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе Mapinfo 10.5, текстовая документация выполняется в формате Word и комплектно в xml файлах передается на дисках (CD, DVD–R) изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск) для внесения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Нижнесергинского муниципального района. |
| 16 | Гарантийный срок Проекта | 5 лет с даты подписания акта о приёмке выполненных работ. |

Заказчик: 			                                                Подрядчик:

______________  / ___________ /          			 _____________ /И.И. Банников/

«___» ___________ 2018 г.					 «____» ____________ 2018 г.

М.П. 							             М.П.

Приложение № 1

Схема

территории в районе улиц Кирова - Гагарина, планируемой для строительства

средней общеобразовательной школы  по ул.Кирова,26 в г.Михайловск

М 1:2000